# WEBER ESPIGA FIJACION ROCKER

## Producto.

| Nombre: | 1 WEBER ESPIGA FIJACION ROCKER |
| --- | --- |

## Suministrador

| Productor / suministrador: | Saint-Gobain Chile – Weber Solcrom |
| --- | --- |
| Dirección: | Calle El Lucero 244 Lampa - Santiago |

# Descripción del producto.

## Propiedades:

| Componente A: | El cuerpo de la fijación está fabricado con polipropileno copolímero. |
| --- | --- |
| Componente B: | El clavo expansionador está fabricado con polipropileno con fibra de vidrio color negro. |

# Información del producto

- Diametro del cuerpo 10 mm.

- Diametro de cabeza 50mm.

- Ofrece buena resistencia a la temperatura en el rango de temperaturas de entre -40º C a +80º C.

# Características del producto.

- La pieza esta disponible en diferentes longitudes.

- La colocación es mediante percusión con martillo.

- El cuerpo actúa como aislante contra la corrosión y puente térmico.

- Las diferentes longitudes permiten un perfecto acoplamiento con el espesor de los paneles de aislamiento.

- El anclaje se produce a través de la expansión del final de cuerpo del taco una vez insertado y percusionado el clavo de plástico.

# Tipos de uso.

- La aplicación de la espiga es aconsejable para la colocación de aislamiento rígido en mampostería tanto en paredes huecas como macizas.

# Instrucciones de uso.

- Al desembalar siempre verificar la integridad y la idoneidad

- Para la instalación utilizar equipo de protección personal PPE, compatible, tales como guantes, gafas de seguridad, calzado adecuado para protegerse de golpes, casco.

- Comprobar el estado de la pared o superficie.

- Elegir el tamaño correcto de la fijación con relación al tipo de carga o espesor a fijar.

- Siga las instrucciones de los valores de carga a soportar.

- Proveerse de martillos y taladros con brocas.

- Eliminar el polvo del agujero y elementos de suciedad.

- Insertar el taco en el agujero y expansionar mediante percusión.

- Una vez haya realizado las actividades mencionadas inspeccionar de forma manual la estabilidad de la pieza fijada.

# Información Técnica.

| Código | Medida | Longitud L mm | Profundida minima de taladro hnom mm | Espesor maximo a fijar. tfix mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 721171 | 10x 70 | 70 | 30 | 40 |
| 721191 | 10x 90 | 90 | 30 | 60 |
| 721111 | 10x 110 | 110 | 30 | 80 |
| 721113 | 10x 130 | 130 | 30 | 100 |
| 721114 | 10x 150 | 150 | 30 | 110 |
| 721118 | 10x 180 | 180 | 30 | 150 |

# Cargas admisibles.

| Codigo | Descripción | Hormigón H250 | Ladrillo macizo | Ladrillo hueco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7211… | Espiga | kN 0,14 | kN 0,07 | 0,04 |